## Slide 1: Зарифьян Александр Александрович ПОВЫШЕНИЕ ТЯГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Брянск - 2024
Zarifyan Alexander Alexandrovich
INCREASING THE TRACTION AND ENERGY PERFORMANCE OF ELECTRIC LOCOMOTIVES THROUGH THE APPLICATION OF INNOVATIVE ADAPTIVE CONTROL ALGORITHMS
Notes: Титул

## Slide 2
В «Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года» и других нормативных документах сказано, что снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) относится к числу стратегических инициатив в локомотивном комплексе. Отмечено, что доля электроэнергии, затрачиваемой на тягу поездов, составляет около 90% от всей электрической энергии, потребляемой холдингом.
Поэтому уровень эффективности использования электроэнергии на тягу оказывает ключевое влияние на величину затрат компании на закупку ТЭР, в силу чего предусматривается последовательное снижение удельного расхода электроэнергии на тягу: если уровень 2012 года принять за 100%, то к 2030 году он должен составить 94,1%.
Структура расходов ОАО «РЖД» на приобретение ТЭР: электрическая энергия на тягу поездов – 52%;
дизельное топливо на тягу поездов – 34%;
на нетяговые нужды – 14%
(источник https://company.rzd.ru/ru/9471)
Актуальность темы исследования
Notes: Актуальность

## Slide 3
Выпущены первые грузовые электровозы 2(3)ЭС5С семейства «Атаман» с асинхронным тяговым приводом, которые позволили сократить затраты электроэнергии на тягу до 20%, что обеспечено применением новых энергоэффективных способов управления тяговым приводом (алгоритм дискретно-адаптивного управления, который в режиме реального времени приводит число работающих ТЭД в соответствие с нагрузкой и тем самым поддерживает оптимальное значение КПД электровоза в любых условиях работы).
Алгоритм ДАУ может быть применен и на других находящихся в эксплуатации грузовых электровозах, например 2(3,4)ЭС5К семейства «Ермак». На путях ОАО «РЖД» работает около 5000 секций, которые последовательно поступают на средний и капитальный заводской ремонт.
Актуальность темы исследования (2)
Notes: Состояние вопроса

## Slide 4
Объектом исследования являются современные и перспективные магистральные грузовые и пассажирские электровозы с асинхронным тяговым приводом, оснащенные бортовой компьютерной системой управления и диагностики.
Предметом исследования является повышение тягово-энергетических показателей грузовых и пассажирских магистральных электровозов с многодвигательным тяговым приводом, что обеспечивается применением инновационных алгоритмов адаптивного управления.
Цель: создание инновационных алгоритмов адаптивного управления, обеспечивающих как повышение энергетической эффективности электрической тяги (дискретно-адаптивное управление) и стабилизацию силы тяги (подавление боксования и юза колесных пар), так и снижение продольно-динамических сил по длине поезда (автоматическое поддержание скорости движения).
Под «дискретно-адаптивным управлением» подразумевается преобразование структуры (масштабируемость) многодвигательного тягового электропривода, в результате чего обеспечивается поддержание высокого значения КПД электровоза при переменной нагрузке, происходящее автоматически, без участия машиниста.
Объект, предмет и цель исследования

## Slide 5: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АСИНХРОННОМ ТЯГОВОМ ПРИВОДЕ ЭЛЕКТРОВОЗА
Глава 2
Силовая схема двухсистемного электровоза
с поосным регулированием силы тяги
[2.1а – 2.11а, 2.26а, 2.27а, 2.40а]
Notes: Схема эл цепей

## Slide 6: Испытательный стенд
Глава 2
Принципиальная схема стенда:
L — имитатор тягового трансформатора; U1, U2 — 4qs-преобразователь; C — звено постоянного напряжения; U3, U4 — автономный инвертор напряжения; АТД1, АТД2 — тяговый электродвигатель
Notes: Эн эффективность выпрямительной цепи

## Slide 7
7
Асинхронный тяговый двигатель ДТА-1100
Общий вид двигателя ДТА-1100 (вверху) и
колесно-моторный блок электровоза 2(3)ЭС5С во время стендовых испытаний (внизу)
Notes: Тяг трансформатор

## Slide 8
Испытания асинхронного тягового привода при работе в длительном режиме
Notes: ВИП и СР

## Slide 9
9
Изменение КПД электровоза при работе
с переменной нагрузкой

## Slide 10
Расчетная методика определения потерь в асинхронном тяговом двигателе при изменяющейся нагрузке
Notes: Энергетическая эффективность тягового электродвигателя при различной нагрузке

## Slide 11
Глава 3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПРИ РАБОТЕ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ НАГРУЗКОЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
[3.1а - 3.8а, 3.15а]

## Slide 12
Глава 3
Энергетическая эффективность грузового электровоза 2ЭС5 при питании от сети переменного тока

## Slide 13
Глава 3
Использование доступной мощности грузового электровоза
при работе с порожними поездами на равнине

## Slide 14
Глава 4
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗА ЗА СЧЕТ ДИСКРЕТНО-АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫМ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ
[ 4.33а - 4.35а, 4.37а - 4.49а]

## Slide 15
Глава 4
Показатели удельного расхода электроэнергии при работе в штатном и энергоэффективном режимах (по итогам эксплуатационных испытаний)
Эксплуатационные испытания электровоза 2ЭС5С-001 проводились в ноябре 2019 года на участке Артышта-II – Алтайская Западно-Сибирской ж.д. под руководством Ю.В. Голова. При этом проводилось тестирование алгоритмов работы системы управления, в том числе проверялся режим энергоэффективного ведения поезда за счёт отключения части ТЭД при избыточной мощности локомотива.

## Slide 16
Глава 4
Показатели энергетической эффективности электровоза 3ЭС5С при работе в штатном режиме
Первая поездка (штатный режим, при работе всех тяговых двигателей). 11 декабря 2019 г. был проведён состав массой m = 6953 т. Время движения составило 3 ч 2 мин 42 с (3,045 ч), техническая скорость 35,46 км/ч.

## Slide 17
Глава 4
Показатели энергетической эффективности электровоза 3ЭС5С при дискретно-адаптивном управлении

## Slide 18: Сопоставление показателей энергетической эффективности
Глава 4

## Slide 19
Компьютерное моделирование автоматического регулятора скорости
Глава 5
Развитие микропроцессорных систем управления и силовой полупроводниковой техники позволило в конце ХХ века начать выпуск локомотивов и электропоездов с асинхронными тяговыми двигателями (АТД). В 2002 году был утвержден документ [5.21], который предусматривал переход на производство локомотивов с АТД в нашей стране.
Накопленный опыт показал, что в случае применения АТД эффективное ручное либо аппаратное регулирование сил тяги и электрического торможения неосуществимо. Поэтому локомотив должен быть оборудован системой автоматического управления на основе бортового компьютера, которая в значительной степени определяет его тягово-энергетические показатели и функциональность.
Такие электровозы с АТД, как 2(3)ЭС5С «Атаман», оборудованы бортовыми микропроцессорными устройствами, которые выполняют управление работой и диагностику практически всего оборудования и представляют собой децентрализованные модульные структуры, действующие в реальном масштабе времени.
На современных локомотивах система управления имеет иерархическую структуру. На рисунке 5.2.1 показан обобщенный пример построения верхнего уровня управления электровоза, который оснащен, в соответствии с требованиями [5.22], системами поосного регулирования силы тяги и адаптивного отключения/подключения тяговых двигателей в зависимости от нагрузки (алгоритм ДАУ).
Пульт управления (человеко-машинный интерфейс) предоставляет машинисту информацию об условиях движения и о состоянии основных систем локомотива, а также служит для передачи управляющих воздействий машиниста в систему управления. Дисплей машиниста отображает основную информацию по управлению и диагностике локомотива, а также дает возможность реализовать ряд управляющих функций.
Рисунок 5.2.1 – Структурная схема системы управления тягой

## Slide 20
Глава 5
Для исследования системы на устойчивость был составлен план численных экспериментов на компьютерной модели с различными массами поездов и коэффициентом чувствительности регулятора.
Число вагонов nv = 0, 10, 20, …, 80, каждый массой по 80 т, коэффициент ζ = 0.1, 0.2, …, 1.
На рисунке 5.2.5 показан график изменения скорости при разгоне до заданной скорости VЗ = 60 км/ч при массе состава 800 т и двухсекционном локомотиве. Как видно, при слишком большом значении коэффициента ζ, близком к единице, возникают автоколебания, а при слишком малом, близком к 0.1, наблюдается перерегулирование.
В результате проведенного анализа была найдена функциональная зависимость коэффициента инерционности ζ от числа секций локомотива и массы поезда, а затем построен алгоритм нахождения оптимального значения этого коэффициента.
На рисунке 5.2.6 показаны результаты моделирования работы РС с оптимальной настройкой коэффициента ζ при разгоне до скорости VЗ = 60 км/ч и затем при снижении скорости до VЗ = 30 км/ч.
Кривые на рисунках соответствуют массе поезда при 0, 10, …, 80 вагонах. Аналогичные расчеты были проведены для движения на подъем, на спуск и по перевалистому профилю.

## Slide 21
Ходовые испытания автоматического регулятора скорости
Глава 5
На рисунке 5.3.6 показан фрагмент записи процесса трогания с места и разгона, на котором показано задание скорости Vзад = 60 км/ч (черная пунктирная линия), фактическая скорость V, км/ч (оранжевая линия), сила тяги F, % (синяя линия) и мощность на тягу Р, кВт (красная линия).
Видим, что в первые 15 секунд после трогания с места, сила тяги F ограничена 4% своего номинального значения, и достигает 32% на 30-й секунде. Это позволяет добиться плавного возрастания скорости и тем самым исключить возникновение боксования и нежелательного воздействия на продольную динамику поезда.
Фрагмент записи поездки на перегоне ст. Тимашевская → Разъезд 9 км с составом массой m = 6953 т был показан на рисунках 4.2.7 и 4.2.8 при совместной работе алгоритмов ДАУ и АРС, сокращение удельного расхода электроэнергии на тягу составило 25%.

## Slide 22
Глава 6
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ БОКСОВАНИЯ И ЮЗА
[6.11а]
Основным показателем эффективности тяговой системы является величина создаваемой касательной силы тяги, которая возникает в контакте колесо-рельс под действием крутящего момента на валу тягового двигателя, передаваемого на колесную пару через редуктор.
Процесс реализации тягового усилия в контакте колесо-рельс сопровождается проскальзыванием колес. В обычных условиях, проскальзывание невелико и обусловлено упругими деформациями материала.
Под боксованием понимается срыв сцепления колеса при реализации локомотивом тягового усилия. Оно проявляется во внезапном и значительном увеличении скорости вращения колёсной пары как твердого тела и вызвано превышением в данный момент времени тягового момента, приложенного к колесу, над моментом предельной силы сцепления в контакте колесо-рельс (превышение несущей способности контакта). Боксование может возникнуть как при трогании поезда с места, так и в движении. После срыва в боксование коэффициент сцепления между колесом и рельсом резко уменьшается, и самопроизвольно боксование прекратиться уже не может, поэтому применяется подача песка.
Для электровоза 2ЭС5С сила тяги при трогании с места составляет около 100 кН (на ось), а при работе в 30-минутном режиме на скорости 50 км/ч, составляет 80 кН (на ось).
Под юзом понимается скольжение колеса по рельсу при блокировке колеса (то есть при полной остановке вращения) в процессе торможения. В результате на рабочей поверхности колеса образуется ползун.

## Slide 23
Глава 6
Алгоритм подавления боксования и юза

## Slide 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В докладе изложены новые научно обоснованные научно-технические решения, направленные на повышение тягово-энергетических показателей электровозов за счет применения инновационных алгоритмов адаптивного управления, внедрение которых носит значительный вклад в развитие тягового подвижного состава и в целом железнодорожного транспорта страны.
Получены новые научные результаты, сформулированные в следующих положениях:
1. На полноразмерном стенде, выполнено экспериментальное определение основных показателей энергетической эффективности асинхронного тягового привода при различной нагрузке. Получена зависимость КПД основных элементов привода – преобразователя и двигателя с редуктором – от реализуемой мощности. Установлено, каким образом КПД электровоза изменяется в зависимости от нагрузки (по данным бортового регистратора).
2. Предложена методика расчетного определения потерь в асинхронном тяговом двигателе при питании от преобразователя. Получено совпадение расчетных и экспериментальных результатов во всем диапазоне изменения мощности, реализуемой АТД.
3. Путем обработки записей бортового регистратора, получена зависимость КПД пассажирского электровоза ЭП20 (питание от сети постоянного тока) от его мгновенной мощности непосредственно в процессе эксплуатации, установлен аналитический вид этой зависимости.
4. Получены аналогичные материалы для грузовых электровозов 2ЭС5 (питание от сети переменного тока) при работе в различных условиях. Установлено, что при движении электровоза 2ЭС5 с поездом 9090 тонн на подъем протяженностью 21,7 км с уклоном 9,1‰, более 90% потребленной энергии преобразуется в полезную работу с эффективностью 80…87,5%. Также установлено, что при движении с порожним поездом 2192 т по равнине, основная доля потребленной энергии – до 80% – преобразуется в полезную работу с эффективностью 60…85%.
5. Введено в рассмотрение понятие дискретно-адаптивного управления (ДАУ) многодвигательным тяговым приводом электровоза. Разработан алгоритм ДАУ, приведена блок-схема. Алгоритм защищен патентами RU 2617857 и RU 2819543 .
6. Алгоритм ДАУ реализован для грузовых электровозов серии 2(3)ЭС5С. Реализация выполнена методами теории конечных автоматов. Установлено, что при прочих равных условиях, в ходе двух поездок с поездами массой около 7 тыс. тонн, при работе электровоза в режиме ДАУ в сочетании с авторегулированием скорости, удельный расход электроэнергии на тягу сократился на 25% по сравнению с поездкой, когда постоянно работали все 12 тяговых двигателей.
7. Автоматический регулятор скорости (АРС) электровоза с асинхронным тяговым приводом синтезирован методами теории конечных автоматов. Разработанное программное обеспечение включено в состав системы управления верхнего уровня электровоза 2(3)ЭС5С. Испытания при работе с составом массой 6953 т показали, что разработанный алгоритм АРС соответствует предъявляемым к нему требованиям и обеспечивает, в сочетании с алгоритмом ДАУ, плавное автоматическое регулирование скорости и существенное повышение энергетической эффективности в режиме тяги.
8. Предложен метод обнаружения возникновения боксования / юза по датчикам угловой скорости колесных пар, в том числе для наиболее сложного случая – синхронного разносного боксования – при отсутствии информации о линейной скорости локомотива, и опирается только на показания датчиков угловой скорости. Сформулирована и решена задача управления тягой: обеспечить на каждой оси локомотива реализацию устойчивого режима тяги в окрестности точки экстремума на характеристике сцепления и не допускать срыва в боксование, то есть перехода в неустойчивую область, при любом состоянии контакта колесо – рельс.
Совместная работа алгоритма дискретно-адаптивного управления тягой, автоматического регулятора скорости и системы защиты от боксования и юза обеспечивает, на данный момент, наилучшие тягово-энергетические показатели электровоза с многодвигательным асинхронным тяговым приводом.

## Slide 25
Публикации
1.13а. Андрющенко, А.А. Повышение энергетической эффективности пассажирских электровозов с асинхронным тяговым приводом / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян, П.Г. Колпахчьян // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2015, № 4. – С. 5-14.
1.14а. Зарифьян, А.А. Особенности схем вспомогательного привода современных локомотивов с асинхронными тяговыми двигателями / А.А. Зарифьян // Бюллетень результатов научных исследований: Электронный научный журнал. 2014, №4 (13) – С. 29-35. [Электронный ресурс]. – URL: http://brni.info/archive/2014/4(13).html
1.16а. Зарифьян, А.А. Энергетический баланс при работе грузового электро-воза // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2020, № 4 (89). – С. 21-30.
1.17а. Зарифьян, А. А. Экспериментальное исследование энергетической эффективности асинхронного тягового привода электровозов при изменяющейся нагрузке / А. А. Зарифьян, П. Г. Колпахчьян // Бюллетень результатов научных исследований. — 2023. — Вып. 1. — С. 77–92. DOI: 10.20295/2223-9987-2023-1-77-92
1.18а. Андрющенко, А.А. Показатели энергетической эффективности пассажирских электровозов с асинхронным тяговым приводом при питании от сети постоянного тока. / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян, П.Г. Колпахчьян // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2015. – №2. – С. 21-29.
1.20а. Зарифьян, А.А. Показатели энергетической эффективности грузовых магистральных электровозов в различных условиях эксплуатации // Техника железных дорог – 2019, № 2 (46), с. 18-25.
1.21а. Зарифьян, А. А. Сокращение расхода электроэнергии грузовыми магистральными электровозами 2(3)ЭС5С при работе в энергоэффективном режиме по итогам эксплуатационных испытаний / А. А. Зарифьян, М. А. Шрайбер // Бюл-летень результатов научных исследований. – 2022. – Вып. 4. – С. 7–23.
2.1а. Колпахчьян, П.Г. Компьютерная модель скоростного пассажирского электровоза с асинхронным тяговым приводом / П.Г. Колпахчьян, А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян // Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: вопросы динамики, прочности и износа (Второй научно-технический семинар). Сборник тезисов. 9-10 апреля 2014 г. — Брянск, БГТУ, 2014. - С. 29-32.
2.2а. Колпахчьян, П.Г. Построение модели асинхронного тягового привода электровоза ЭП20 в среде Matlab-Simulink / П.Г. Колпахчьян, А.А. Зарифьян // Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт - 2014». Часть 2. Техн. науки. — Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2014. - С. 70-73.
2.3а. Kolpahchyan, P. Study of the asynchronous traction drive's operating modes by computer simulation (Исследование режимов работы асинхронного тягового привода методами компьютерного моделирования) / P. Kolpahchyan, A. Zarifyan (Jr) // VI International Scientific Conference «Transport Problems-2014» - Silesian University of Technology - Katowice (Poland), 25-27.06.2014.-P. 357-364.
2.4а. Зарифьян, А.А. Особенности схем вспомогательного привода современных локомотивов с асинхронными тяговыми двигателями / А.А. Зарифьян // Бюллетень результатов научных исследований: Электронный научный журнал. 2014, №4 (13) – С. 29-35. [Электронный ресурс]. – URL: http://brni.info/archive/2014/4(13).html
2.5а. Kolpahchyan, P.G. Study of the asynchronous traction drive's operating modes by computer simulation. Part 1: Problem formulation and computer model (Исследование режимов работы асинхронного тягового привода методами компьютерного моделирования. Часть 1: Постановка задачи и компьютерная модель) / P.G. Kolpahchyan, А.А. Zarifyan (Jr) // Transport Problems. International scientific journal - 2015. — Vol. 10, Issue 2.-P. 125-136.
2.6а. Kolpahchyan, P.G. Study of the asynchronous traction drive's operating modes by computer simulation. Part 2: Simulation results and analysis (Исследование режимов работы асинхронного тягового привода методами компьютерного моделирования. Часть 2: Результаты моделирования и анализ) / P.G.Kolpahchyan, A.A. Zarifyan (Jr) // Transport Problems. International scientific journal. – 2015. – Vol. 10, Issue 3. – P. 5-15.
2.7а. Zarifyan, A. A. Comparative research of electrical energy transformation processes in locomotive traction drives with asynchronous motors and series-wound brushed DC motors / A. A. Zarifyan, N. V. Talakhadze // J. Phys.: Conf. Ser. “Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (IITMM 2021)” 2131 (2021) 042079 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/4/042079
2.8а. Zarifyan, A. (2023). Experimental Determination of Asynchronous Traction Drive Energy Efficiency Indicators Under Varying Load. / A. Zarifyan, T. Talakhadze // In: Guda, A. (eds) Networked Control Systems for Connected and Automated Vehicles. NN 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 509. pp 23–32. Springer, Cham. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-11058-0_3
2.9а. Зарифьян, А. А. Показатели качества потребления энергии в коллекторном и асинхронном тяговых приводах электровозов переменного тока / А. А. Зарифьян, А. М. Евстафьев // Известия Петербургского университета путей сообщения. — СПб.: ПГУПС, 2023. — Т. 20. — Вып. 4. — С. 987–998. DOI: 10.20295/1815-588X-2023-4-987-998
2.10а. Зарифьян, А. А. Экспериментальное исследование энергетической эффективности асинхронного тягового привода электровозов при изменяющейся нагрузке / А. А. Зарифьян, П. Г. Колпахчьян // Бюллетень результатов научных исследований. — 2023. — Вып. 1. — С. 77–92. DOI: 10.20295/2223-9987-2023-1-77-92
2.11а. Зарифьян, А. А. Расчетная методика определения потерь в асинхронном тяговом двигателе электровоза при изменяющейся нагрузке / А. А. Зарифьян, П. Г. Колпахчьян // Бюллетень результатов научных исследований. — 2023. – Вып. 2. — С. 81–91. DOI: 10.20295/2223-9987-2023-2-81-91
2.26а. Зарифьян, А.А. (мл.) Алгоритм повышения энергетической эффективности электровозов с асинхронным тяговым приводом при питании от сети постоянного тока / А.А. Зарифьян // Вестник РГУПС. — 2016. — №1. — С.50-61.
2.27а. Андрющенко, А.А. Способ управления энергетической эффективностью локомотива при работе с неполной нагрузкой / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян, Ю.А. Орлов, К.П. Солтус // Патент RU 2617857; приоритет от 15.09.2015 – Бюлл. №13 – Опубликовано 28.04.2017. – URL: https://patents.google.com/patent/RU2617857C2/ru
2.40а. Зарифьян, А. А. Сокращение расхода электроэнергии грузовыми ма-гистральными электровозами 2(3)ЭС5С при работе в энергоэффективном режиме по итогам эксплуатационных испытаний / А. А. Зарифьян, М. А. Шрайбер // Бюллетень результатов научных исследований. — 2022. — Вып. 4. — С. 7–23. DOI: 10.20295/2223-9987-2022-4-7-23

## Slide 26
Публикации
3.1а. Андрющенко, А.А. Показатели энергетической эффективности пассажирских электровозов с асинхронным тяговым приводом при питании от сети постоянного тока. / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян, П.Г. Колпахчьян // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2015. – № 2. – С. 21-29.
3.2а. Андрющенко, А.А. Оценка энергетической эффективности электровоза c асинхронным тяговым приводом методами компьютерного моделирования / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян, П.Г. Колпахчьян // Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ: (3-й научно-технический семинар). Сборник тезисов. 6-7 апреля 2016 г. – Брянск, БГТУ, 2016. – С. 9-11.
3.3а. Зарифьян, А.А. Показатели энергетической эффективности грузовых электровозов с асинхронным тяговым приводом // Механика и трибология транспортных систем: сборник докладов международной научной конференции, Ростов-на-Дону, 8 – 10 ноября 2016 г.: в 2 т. – Ростов н/Д: ФГБОУ ВО РГУПС. – 2016. – Т. 1 – с. 87-93.
3.4а. Зарифьян, А. А. Показатели энергетической эффективности грузовых магистральных электровозов в различных условиях эксплуатации // Вестник Института проблем естественных монополий: Техника железных дорог. – 2019. – № 2(46). – С. 18-25. – EDN NIPMTH.
3.5а. Андрющенко, А.А. Испытания магистрального грузового электровоза 2ЭС5 с тяжеловесным поездом / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян (мл.) // Сб. научн. тр. «Транспорт: наука, образование, производство» (Транспорт-2018). Том 2. технические науки. РГУПС. Ростов н/Д, 17-20 апреля 2018. – С. 22-26. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37241748
3.6а. Zarifyan, A. The usage of a locomotive tractive power in the different operating modes and the efficiency control // The 4th International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Sitges, Barcelona, Spain, September 3-7, 2018.
3.7а. Андрющенко, А.А. Испытания нового магистрального грузового электровоза 2ЭС5С / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян (мл.) // Сб. научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство». Том 3. Технические науки. – Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2019. – С. 230-234.
3.8а. Зарифьян А.А. Энергетический баланс при работе грузового электровоза // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2020, № 4 (89). – С. 21-30.
3.15а. Zarifyan, Alexander Jr. The Usage of a Locomotive Tractive Power in the Different Operating Modes and the Efficiency Control. – Advancements in Civil Engineering & Technology. 2018. Volume 2. Issue 1. P. 142-144 – ACET.000529.2018.– DOI: 10.31031/ACET.2018.02.000529 – Corpus ID: 186732813
4.33а. Способ управления энергетической эффективностью локомотива при работе с неполной нагрузкой / Андрющенко А.А., Зарифьян А.А. (мл.), Орлов Ю.А., Солтус К.П. // Патент RU 2617857; приоритет от 15.09.2015 - Бюлл. №13 - Опубликовано 04.04.2017.
4.34а. Андрющенко, А.А. Повышение энергетической эффективности пассажирских электровозов с асинхронным тяговым приводом / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян, П.Г. Колпахчьян // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2015, № 4. – С. 5-14.
4.35а. Зарифьян, А.А. (мл.) Алгоритм повышения энергетической эффективности электровозов с асинхронным тяговым приводом при питании от сети постоянного тока / А.А. Зарифьян // Вестник РГУПС. – 2016. – №1. – С.50-61.
4.37а. Зарифьян, А.А. Показатели энергетической эффективности грузовых магистральных электровозов в различных условиях эксплуатации // Техника железных дорог – 2019, № 2 (46), с. 18-25.
4.38а. Increasing the Energy Efficiency of Rail Vehicles Equipped with a Multi-Motor Electrical Traction Drive (Conference Paper) / A. Zarifyan (jr.), T. Talakhadze, N. Grebennikov, N. Romanchenko, A. Shapshal // 2019 26th International Workshop on Electric Drives: Improvement in Efficiency of Electric Drives (IWED). Publisher: IEEE. – 2019. DOI: 10.1109/IWED.2019.8664283.
4.39а. Зарифьян, A.A. Алгоритм повышения энергетической эффективности электровозов с асинхронным тяговым приводом при питании от сети постоянного тока // Вестник РГУПС. – 2016. – № 1. – С. 50–61.
4.40а. Зарифьян, А.А. Дискретно-адаптивное управление тяговым приводом грузового электровоза при работе с неполной нагрузкой // Вестник РГУПС. – 2018. – №1. – С. 49-59.
4.41а. A. Andrewshchenko, P. Kolpahchyan, A. Zarifyan Jr. Reduction of electric locomotive's energy consumption by scalable tractive power control // Transport Problems. Scientific journal. – 2018. – Volume 13. – Issue 2 – P. 103-110.
4.42а. Зарифьян А. А., Шрайбер М. А. Сокращение расхода электроэнергии грузовыми магистральными электровозами 2(3)ЭС5С при работе в энергоэффективном режиме по итогам эксплуатационных испытаний // Бюллетень результатов научных исследований. — 2022. — Вып. 4. — С. 7–23.
4.43а. A. Zarifyan. The usage of a locomotive tractive power in the different operating modes and the efficiency control // The 4th International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Sitges, Barcelona, Spain, September 3-7, 2018.
4.44а. A. Zarifyan, M. Obukhov. Electric Locomotives Energy Saving by the Discrete-Adaptive Traction Drive Control: Experimental Confirmation. 2021 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon), 2021, pp. 25-30, DOI: 10.1109/UralCon52005.2021.9559475.
4.45а. Андрющенко, А.А. Испытания нового магистрального грузового электровоза 2ЭС5С / А.А. Андрющенко, А.А. Зарифьян (мл.) // Сб. научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство». Том 3. Технические науки. – Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2019. – С. 230-234.
4.46а. Zarifyan, A. Synthesis of the heavy freight locomotive speed control system by finite-state machine theory // The 16th International Conference on Civil, Structural & Environmental Engineering Computing - 16-19 September 2019 - Riva del Garda, Italy.
4.47а. Zarifyan A. A., Talakhadze N. V. Comparative research of electrical energy transformation processes in locomotive traction drives with asynchronous motors and series-wound brushed DC motors – J. Phys.: Conf. Ser. “Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (IITMM 2021)” 2131 (2021) 042079 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/4/042079
4.48а. Zarifyan, Alexander Jr. The Usage of a Locomotive Tractive Power in the Different Operating Modes and the Efficiency Control. – Advancements in Civil Engineering & Technology. 2018. Volume 2. Issue 1. P. 142-144 – ACET.000529.2018.– DOI: 10.31031/ACET.2018.02.000529 – Corpus ID: 186732813
4.49а. Zarifyan, A., Talakhadze, T. (2023). Experimental Determination of Asynchronous Traction Drive Energy Efficiency Indicators Under Varying Load. In: Guda, A. (eds) Networked Control Systems for Connected and Automated Vehicles. NN 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 509. pp 23–32. Springer, Cham. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-11058-0_3
4.50а. Зарифьян, А.А. (мл.) Расход электроэнергии грузовым магистральным электровозом 3ЭС5С-001 при работе в штатном и в энергоэффективном режимах. / А.А. Зарифьян (мл). // ELTRANS – 2023. Электрификация и электрическая тяга: цифровая трансформация железнодорожного транспорта: сборник трудов XI Международного симпозиума. – Санкт-Петербург, 31 мая – 2 июня 2023 года / Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2023. – С.177-182.

## Slide 27
Публикации
5.38а. Зарифьян (мл.), А.А. Определение оптимальных параметров работы регулятора скорости электровоза // Сб. научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство». Том 3. Технические науки. – Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2019. – С. 279-283.
5.39а. Зарифьян (мл.), А.А. Синтез регулятора скорости электровоза методами теории конечных автоматов // Вестник РГУПС – 2019 - №3 – С. 30-37
5.40а. Zarifyan, A. Synthesis of the heavy freight locomotive speed control system by finite-state machine theory // The 16th International Conference on Civil, Structural & Environmental Engineering Computing - 16-19 September 2019 - Riva del Garda, Italy – URL: https://app.oxfordabstracts.com/events/943/program-app/session/6603
5.41а. Агапов, А. А. Возможность использования интеллектуального алгоритма управления на основе условия максимума функции обобщенной мощности в системе автоматического регулирования скорости электровоза / А.А. Агапов, А.А. Зарифьян. Вестник РГУПС. - 2023. - № 3. - С. 28-34. – DOI 10.46973/0201–727X_2023_3_28
6.11а. Зарифьян, А.А. (мл.) Система подавления боксования и юза грузовых электровозов с асинхронным тяговым приводом / А. А. Зарифьян (мл.), Н. В. Талахадзе // Транспорт: наука, образование, производство: труды Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 25–27 апреля 2022 года. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет путей сообщения, 2022. – С. 54-58.

## Slide 28: Спасибо за внимание